Bac S 2011 Amérique du Nord	 					http://labolycee.org

EXERCICE III. RÉALISATION D’UNE MODULATION D’AMPLITUDE (4 points)

Des élèves de terminale S doivent mettre en œuvre un montage permettant de simuler une modulation d’amplitude. Au laboratoire, ils disposent du matériel suivant :

- deux générateurs basse fréquence (GBF) délivrant une tension sinusoïdale réglable en fréquence ;

- un oscilloscope bicourbe : voies Y1 et Y2 ;

- des fils de connexion ;

- un circuit multiplieur (schéma ci-contre).

Le multiplieur est un circuit intégré, à deux entrées E1 et E2 et une sortie S telle que :

US = k.U1.U2

où k est la constante caractéristique du multiplieur.

1. Principe de la modulation d’amplitude

- Pourquoi n’est-il pas possible de transmettre une onde sonore sur de grandes distances ?

- Pourquoi est-il possible d’utiliser une porteuse de grande fréquence ?

2. Réalisation du montage

- Compléter le schéma de la figure 1 en annexe II à rendre avec la copie en y ajoutant les deux GBF et les flèches tensions notées uP(t) pour la porteuse, 
u1(t) pour le signal modulant et s(t) pour le signal modulé.

- Sur le même schéma, représenter les fils de connexion à l’oscilloscope permettant de visualiser u1(t) sur la voie 1 et uP(t) sur la voie 2.

- Étude de l’onde porteuse

Pour simuler l’onde porteuse, le GBF délivre la tension sinusoïdale uP(t) d’amplitude UP = 2,5 V et de fréquence fP = 3000 Hz. L’oscilloscope est réglé pour visualiser la voie 1 avec une sensibilité horizontale de 0,1 ms.div(1 et une sensibilité verticale de 1 V.div(1.

Cette tension a pour expression : uP(t) = UP.cos(2(.f.t)

- Calculer la période TP de la porteuse.

- Représenter cette tension sur la figure 2 en annexe II à rendre avec la copie.

- Étude du signal modulant

Pour simuler le signal modulant le GBF délivre une tension u1(t) représentée ci-contre.

Sensibilité verticale : 0,5 V/div.

- Choisir, en justifiant la réponse, l’expression de la tension u1(t) :

u1(t) = U1.cos(2(.f1.t)	ou 	u1(t) = U1.cos(2(.f1.t) + U0

- Choisir, en justifiant la réponse, la fréquence f1 que doit délivrer le GBF :

f1 = 10 000 Hz	ou	f1 = 100 Hz.

- Déterminer l’amplitude U1 de la tension.

- Étude du signal modulé en amplitude

Le signal modulé en amplitude s(t) est représenté sur la figure 3 en annexe II à rendre avec la copie. L’amplitude de la tension modulée, notée Um, varie entre deux valeurs extrêmes, notées Umin et Umax.

On admettra que le taux de modulation m s’exprime par : .

- Faire apparaître Umin et Umax sur l’oscillogramme de la figure 3 en annexe II à rendre avec la copie.

- Calculer m.

- Quelle condition sur m permet d’éviter une surmodulation ?

3. Ondes modulée réelle

Les valeurs des fréquences utilisées précédemment ne correspondent pas à celles utilisées dans la réalité car elles nécessiteraient d’utiliser des antennes beaucoup trop grandes. Les ondes hertziennes kilométriques, appelées « grandes ondes », ont une longueur d’onde ( comprise dans l’intervalle [1052 m ; 2000 m]. La célérité des ondes électromagnétiques dans l’air, c, a pour valeur :

c = 3,0(108 m.s(1 .

Calculer l’ordre de grandeur de la fréquence des ondes hertziennes.

ANNEXE II À RENDRE AVEC LA COPIE

Question 2.1

Figure 1

Question 2.3.2

Figure 2

Question 2.5.2

Figure 3

Sensibilité verticale :

2 V.div(1

Sensibilité horizontale :

2 ms.div(1

# Text boxes

S

Y1              Y2

E2

E1

S

Us

U2

U1

E2

E1