Bac S 2016 Asie 									    http://labolycee.org

EXERCICE II : les lidar « Light detection and ranging » (10 POINTS)

Les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes.

Les LiDAR, acronyme de « Light Detection And Ranging » sont des systèmes de mesure à distance utilisant généralement les propriétés laser. On les utilise pour la télémétrie (distance Terre-Lune par exemple), la topographie (réalisation de cartes), les mesures de concentrations de gaz ou encore pour déterminer la vitesse des vents.

Données à 25°C :

| Célérité en m.s-1 | Dans l’air | Dans l’eau |
| --- | --- | --- |
| onde sonore et ultrasonore : | 3,40 × 102 | 1,48 × 103 |
| onde électromagnétique : | 3,00 × 108 | 2,26 × 108 |

Constante de Planck : h = 6,62×10–34 J.s

- Le LiDAR topographique embarqué.

Un LiDAR topographique envoie des impulsions laser de courte durée et de longueur d’onde ( = 1064 nm. Tout obstacle sur le trajet du faisceau va renvoyer une partie du rayonnement dans la direction du faisceau incident. La mesure de la durée de l’aller-retour de chaque impulsion permet alors de reconstituer numériquement l’espace environnant. Embarqué à bord d’un avion ou d’un satellite, le LiDAR topographique est un moyen de cartographier la Terre à distance avec une grande précision.

D’après La physique en applications R. CARPENTIER et B.DEPRET

Un des lasers utilisés est un laser dont le milieu amplificateur est un cristal solide néodyme-YAG décrit dans le document n°1 ci-dessous :

Document n°1 : schéma du laser néodyme-YAG et de son diagramme énergétique simplifié.

  - Donner deux propriétés caractéristiques du rayonnement émis par un laser.

  - à quoi servent les lampes flash lors du fonctionnement de ce laser ?

Le niveau fondamental d’énergie E0 est pris comme origine des énergies. L’énergie du niveau E3 est égale à 2,458 × 10–19 J. Quelle longueur d’onde doit être présente dans le spectre de la lumière émise par une lampe flash ?

  - Sur la figure ci-dessous, l’avion embarquant le lidar topographique vole à une altitude H = 3,50 km à la vitesse de 450 km.h-1. Sa position est déterminée par un GPS.

  - En faisant l’hypothèse que la distance parcourue par l’avion pendant la durée (t est négligeable par rapport à H, montrer que la durée (t du trajet aller-retour de l’impulsion laser en fonction de H, h et de la célérité de la lumière c est .

  - Parmi les deux graphiques ci-dessous, indiquer celui qui correspond à la situation étudiée. Justifier brièvement la réponse.

Graphique a	Graphique b

  - Lors du survol du Puy de Dôme (volcan du centre de la France), on mesure (t = 13,6 µs. Estimer l’altitude du Puy de Dôme par rapport au niveau de la mer.

  - Dans le cas de la mesure de l’altitude du Puy de Dôme, l’hypothèse faite à la question 1.4. est-elle vérifiée ?

- Le LiDAR bathymétrique.

Les systèmes LiDAR bathymétriques aéroportés ressemblent au LiDAR topographique mais ils sont constitués de deux lasers différents : un laser infrarouge et un laser vert. Ils servent à déterminer la profondeur de l’eau. Pour cela, le LiDAR envoie deux impulsions simultanées (une impulsion verte et une impulsion infrarouge). Le rayonnement infrarouge sert à repérer la surface de l’eau. Le rayonnement vert, quant à lui, pénètre dans l’eau et est réfléchi par le fond.

En mesurant la différence entre les temps de parcours des deux impulsions laser (Document n°2), on peut déterminer la profondeur de l’eau.

D’après : http://wikhydro.developpement-durable.gouv.fr/

  - Les longueurs d’onde des deux lasers sont de 532 nm et de 1064 nm. Attribuer, en justifiant, la longueur d’onde à chacun des deux lasers du LiDAR bathymétrique.

  - Expliquer pourquoi il est plus judicieux d’utiliser le laser vert, plutôt que le laser infrarouge, pour détecter le fond de l’eau.

  - En vous appuyant sur un schéma expliquant le principe de cette mesure, estimer la valeur de la profondeur de l’eau à l’endroit où la mesure du document n°2 a été effectuée.

- Le LiDAR à effet Doppler

Il permet de faire des mesures de la vitesse de vents ou de nuages grâce à l’effet Doppler.

Pour présenter ce principe, un professeur propose le dispositif expérimental photographié ci-après dans lequel le LiDAR est remplacé par un ensemble « émetteur ( récepteur » d’ultrasons et le nuage est modélisé par une plaque fixée sur un chariot mobile.

On suppose que la température de la salle est de 25°C.

Photographie du dispositif expérimental :

À l’aide de ce dispositif, le professeur a proposé aux élèves de réaliser deux expériences pour mesurer la vitesse de déplacement d’un objet.

Expérience n°1

Pour déterminer la valeur v de la vitesse de déplacement du chariot, Anna, à l’aide d’un chronomètre, mesure la durée mise par le chariot pour se déplacer d’une distance d = 30,0 ± 0,5 cm.

Elle réalise plusieurs chronométrages dont les résultats sont regroupés dans le tableau suivant :

| Mesure n° | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Durée ( (en s) | 2,08 | 2,05 | 2,06 | 2,13 | 2,08 | 2,07 | 2,09 | 2,05 | 2,08 | 2,09 |

Dans les conditions de l’expérience :

- L’écart-type sur la durée est (n-1 = 2,35 × 10–2 s

- L’incertitude sur la durée se calcule avec la formule , où n est le nombre de mesures réalisées.

- L’incertitude relative sur la valeur de la vitesse est

Expérience n°2

Avec les mêmes réglages, Karim détermine la valeur de la vitesse v de déplacement du chariot à l’aide de l’effet Doppler.

Disposant d’une interface d’acquisition et d’un logiciel de traitement, il mesure la fréquence reçue par le récepteur dans deux situations expérimentales :

- Lorsque le chariot est immobile, f1 = 42170 Hz.

- Lorsque le chariot est mouvement, f2 = 42134 Hz.

Dans les conditions de l’expérience :

- Lors de la réflexion sur un obstacle en mouvement, la fréquence de l’onde reçue après réflexion est différente de celle de l’onde émise de fréquence fém.

- La valeur absolue de la variation de fréquence  est donnée par :

Dans cette relation :

- v est la valeur de la vitesse de déplacement de l’obstacle par rapport à la source ;

- c est la célérité de l’onde.

  - Citer une différence entre les ondes utilisées par un LiDAR et celles utilisée dans ces deux expériences.

  - Dans le cas de l’expérience n°1, déterminer la valeur de la vitesse de déplacement du chariot, notée vexp1 et exprimer le résultat en prenant en compte l’incertitude associée.

  - Lors de l’expérience n°2, le chariot se rapproche-t-il ou s’éloigne-t-il de l’ensemble « émetteur-récepteur ? Justifier.

  - L’incertitude relative sur la valeur de la vitesse déterminée dans l’expérience 2 est de 5 %. Les deux expériences donnent-elles des valeurs de vitesses compatibles ?

# Text boxes

Document n°2 :

puissance lumineuse reçue par le

récepteur en fonction du temps.

Spectre n°1 : spectre d’absorption de l’eau.

La radiation est d’autant plus absorbée que le

coefficient d’absorption est élevé.